Algebra  di  Boole

Algebra  di  Boole

Franco Sartore

marzo 2003

O  George Boole: matematico inglese (1815

- 1864)

O  La sua Applicazione alla Logica del

formalismo dell'Algebra è nota come

Algebra di Boole e si è dimostrata di

fondamentale importanza per l'informatica

Algebra  di  Boole

Algebra  di  Boole  a  due  valori

O  Due costanti:

O  il valore VERO comunemente rappresentato

col bit 1

O  il valore FALSO comunemente rappresentato

col bit 0

O  Le variabili (variabili logiche, variabili

booleane) possono assumere solo i valori

VERO, FALSO   (1, 0)

O  Le operazioni fondamentali sono

O  Il Prodotto logico (operatore AND) così

chiamato per la sua analogia con il tradizionale

prodotto dell'Algebra dei numeri

O  La Somma logica (operatore OR) così

chiamata per la sua (parziale) analogia con la

tradizionale somma dell'Algebra dei numeri

O  La Negazione (operatore NOT)

Algebra  di  Boole  a  due  valori

Prodotto  logico

AND

O  AND, OR, NOT sono chiamati Operatori

logici o Operatori booleani e sono

definiti assiomaticamente tramite le

rispettive Tavole di Verità

O  Una Tavola di Verità ha tante righe quante

sono le combinazioni dei valori che gli

operandi (valori d'ingresso, input)

possono assumere

O

O

AND è un operatore

binario (si applica a

due operandi)

Dà come risultato

VERO (1) se e solo

se gli operandi sono

entrambi VERI

Tavola di Verità

y

0

1

0

1

x AND y

0

0

0

1

x

0

0

1

1

Somma  logica

OR

Negazione

NOT

O

O

OR è un operatore

binario (si applica a

due operandi)

Dà come risultato

VERO (1) se almeno

uno degli operandi è

VERO (quindi anche

se entrambi gli

operandi sono VERI )

Tavola di Verità

y

0

1

0

1

x OR y

0

1

1

1

O

x

0

0

1

1

O

NOT è un operatore

unario (si applica ad

un solo operando)

Dà come risultato

VERO (1) se l'operando

è FALSO (0)

e viceversa

Tavola di Verità

x

0

1

NOT x

1

0

Funzioni  logiche

Funzioni  logiche

O

O

Tramite gli operatori logici (booleani) si

possono costruire Funzioni logiche

(booleane) di Variabili e costanti logiche,

che possono assumere solo i valori VERO,

FALSO (1, 0)

Le Funzioni logiche sono definite per mezzo

delle loro Tavole di Verità

O

Tra gli operatori logici è fissata la seguente

gerarchia di esecuzione (precedenze):

1 - NOT

2 - AND

3 - OR

che può essere modificata con l'uso di

parentesi. Le parentesi possono essere

utilizzate anche per aumentare la leggibilità

Funzioni  logiche

Esempio:

u = (x OR y) AND NOT z

x   y   z    x OR y

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

0

0

1

1

1

1

1

1

NOT z

1

0

1

0

1

0

1

0

Funzioni  logiche

Esempio:

u  = x OR y AND NOT z

x   y   z    NOT z

0  0  0

0  0  1

0  1  0

0  1  1

1  0  0

1  0  1

1  1  0

1  1  1

1

0

1

0

1

0

1

0

y AND

NOT z

0

0

1

0

0

0

1

0

u

0

0

1

0

1

0

1

0

u

0

0

1

0

1

1

1

1

Funzioni  logiche

Reti  logiche  -  Porte  logiche

O

O  Negli esempi x, y, z sono varibili

d'ingresso (input), u è la variabile

d'uscita (output)

O  Le variabili d'ingresso sono dette

indipendenti: possono assumere

qualunque valore (logico, booleano)

O  La variabile d'uscita è detta dipendente:

il suo valore è determinato dai valori

assunti dalle variabili d'ingresso

In un computer l'insieme dei circuiti che

elaborano l'informazione  può essere visto

come una rete logica

O  Una rete logica è un insieme di dispositivi

opportunamente connessi chiamati porte

logiche

O  Le porte logiche sono dispositivi in grado

di eseguire operazioni logiche su input di

tipo binario

Reti  logiche  -  Porte  logiche

Reti  logiche  -  Porte  logiche

O

O  Gli input binari sono di fatto 2 livelli di

tensione: alto, basso

O  Si può realizzare con semplici circuiti

elettronici una porta logica in

corrispondenza di ogni operatore logico

(booleano).

O  Nella realtà essa avrà come input valori

alti o bassi di potenziale che, per comodità

rappresenteremo come 1, 0 (VERO,

FALSO)

L'algebra di Boole è lo strumento

d'elezione per la rappresentazione e la

progettazione delle reti logiche e quindi

dei circuiti elettronici che elaborano i dati

nei computer

Porte  logiche  e  Operatori  booleani

Rappresentazione  circuitale

Porte  logiche  e  Operatori  booleani

Rappresentazione  circuitale

x

y

x

y

x

u

u

u

x AND y = u

x OR y = u

NOT x = u

]   Esistono altri

Operatori e Porte

logiche che si

possono ottenere

dalla composizione

delle tre

fondamentali

Operatori  logici  e  linguaggi  di

programmazione

O  Gli operatori booleani vengono utilizzati

anche a livello più alto

O  Ogni linguaggio di programmazione li

mette a disposizione, spesso con simboli

più sintetici

O  Nel linguaggio C:

O  AND

O  OR

O  NOT

&

|

!